CNPJ: 04.075.436/0001- 09     IE 024- 030- 8948

Rua Rio Pardo Nº 570 ,  Bairro Mathias Velho.

Canoas / RS  Fones: (51) 3463 - 6878 (51) 9822- 8862

## Site : www.easeletronica.com.br

# Código de Descrição de Falhas  EDC

03 – Teste de freio não executados ou falhos no sensor do pedal do freio .

04 – Faltando ambos os sinais de rotação : Alternador e Bomba Injetora .

05 – Não há sinal de rotação da bomba injetora .

06 – Não há sinal de rotação do alternador ( correia patinando ) .

07 – Sensor do tacógrafo com sinal de velocidade muito alto .

08 – Faltando sinal de velocidade do sensor do tacógrafo .

09 – Temperatura do ar no intercooler muito alta , acima de 90° ( verificar sensor 7067 )

10 – Temperatura do ar no intercooler muito baixa  ( verificar sensor  7067 ) .

11 – Temperatura do ar do intercooler muito alta ,  acima de 100 °  (  verificar  sensor 7067 ) .

12 – Temperatura da água de arrefecimento muito baixa  ( verificar sensor 756 B ) .

13 – Temperatura da água de arrefecimento muito alta ( verificar sensor 756 B ) .

14 – Sinal da pressão do turbo com voltagem muito baixa  ( verificar sensor 7066 ) .

15 – Sinal da pressão do turbo com voltagem muito alta   ( verificar sensor 7066 ) .

16 – Pedal do acelerador com a voltagem muito baixa ( verificar o potenciômetro 7065 ) .

17 – Pedal do acelerador com voltagem muito alta  ( verificar o potenciômetro 7065 ) .

18 – Joystick falhando ou tentando configurar a rotação do motor em marcha lenta com motor frio .

19 – Falha de comunicação interna na unidade de controle ( E C U ) .

20 – Problemas gerais de regulagem na bomba injetora .

21 – Curso da cremalheira da bomba injetora em posição excessivamente baixa .

22 – Curso da cremalheira da bomba injetora em posição excessivamente  alta .

23 – Erro de comunicação interna na bomba injetora ( Regulagem ) .